| 控制编号： | JQJC/R/ZL/CX-30-01-2016 |
| --- | --- |
| 报告编号： | NO.JQJC-152-10-2018 |

检 测 报 告

| 项 目 名 称： | 河南北方星光机电有限责任公司土壤现状检测 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 河南北方星光机电有限责任公司 |
| 检 测 类 别： | 土壤 |
| 报 告 日 期： | 2018年10月25日 |

洛阳嘉清检测技术有限公司 地 址: 洛阳市涧西区周山路57号 电 话： 0379-65558698 网 址： www. jqhbkj.com.cn www.jiaqingjc.com 邮 箱： jqhbkj @ 163.com

注      意       事      项

1、本报告无检测报告专用章、骑缝章及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理申诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

受河南北方星光机电有限责任公司委托，洛阳嘉清检测技术有限公司于2018年10月22日对该公司所在地的土壤进行了现场取样检测。

# 1 检测因子、频次、点位布设

# 1.1 检测因子

1.1.1土壤：pH、阳离子交换量、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕。

1.2 检测频次

1.2.1土壤：检测1天、每天检测1次。

1.3 布设点位

# 1.3.1土壤：东厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.691559，东经：112.08852）、东厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69184，东经：112.088088）、东厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.69183，东经：112.088094），南厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.690953，东经：112.085599）、南厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.690957，东经：112.085649）、南厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.690954，东经：112.085648），西厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.694184，东经：112.081835）、西厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69418，东经：112.081807）、西厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694201，东经：112.081806），北厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.693993，东经：112.085272）、北厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.694057，东经：112.085271）、北厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694068，东经：112.085269），厂区内1#检测点位地表下0.2m（北纬：32.693024，东经：112.08658）、厂区内1#检测点位地表下0.5m（北纬：32.693064，东经：112.086572）、厂区内1#检测点位地表下0.8m（北纬：32.693059，东经：112.086583），厂区内2#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692587，东经：112.087688）、厂区内2#检测点位地表下0.5m（北纬：32.692592，东经：112.087739）、厂区内2#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692435，东经：112.087494），厂区内3#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692304，东经：112.087296）、厂区内3#检测点位地表下0.5m（北纬：32.6923，东经：112.087292）、厂区内3#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692285，东经：112.087281）共设21个检测点位。

# 2 检测分析方法及使用仪器、分析方法检出限值（见表1）

表1　检测分析方法、使用仪器及检出限

| 检测因子 | 检测分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计PHS-3C | / |
| 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 | 滴定管 | 0.1cmol/kg |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 0.01mg/kg |
| 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 5mg/kg |
| 汞 | 冷原子吸收法 GB/T 17136-1997 | 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ | 0.005mg/kg |
| 砷 | 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AFS8220 | 0.01mg/kg |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 0.1mg/kg |
| 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 1mg/kg |
| 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 0.5mg/kg |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | 5mg/kg |
| 六六六 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 | 气相色谱仪GC126 | / |
| 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 | 气相色谱仪GC126 | / |

3 评价标准

3.1土壤中东厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.691559，东经：112.08852）、东厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69184，东经：112.088088）、东厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.69183，东经：112.088094），南厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.690953，东经：112.085599）、南厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.690957，东经：112.085649）、南厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.690954，东经：112.085648），西厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.694184，东经：112.081835）、西厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69418，东经：112.081807）、西厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694201，东经：112.081806），北厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.693993，东经：112.085272）、北厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.694057，东经：112.085271）、北厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694068，东经：112.085269）12个检测点位执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1、表2中农用地土壤污染风险

筛选值； 厂区内1#检测点位地表下0.2m（北纬：32.693024，东经：112.08658）、厂区内1#检测点位地表下0.5m（北纬：32.693064，东经：112.086572）、厂区内1#检测点位地表下0.8m（北纬：32.693059，东经：112.086583），厂区内2#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692587，东经：112.087688）、厂区内2#检测点位地表下0.5m（北纬：32.692592，东经：112.087739）、厂区内2#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692435，东经：112.087494），厂区内3#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692304，东经：112.087296）、厂区内3#检测点位地表下0.5m（北纬：32.6923，东经：112.087292）、厂区内3#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692285，东经：112.087281）,9个检测点位执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。

详见表2

表2土壤环境质量标准

| 检测因子 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1、表2中农用地土壤污染风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6.5 < pH ≤ 7.5 | pH > 7.5 |
| 镉 | 65 mg/kg | 0.3 mg/kg | 0.6 mg/kg |
| 汞 | 38 mg/kg | 2.4 mg/kg | 3.4 mg/kg |
| 砷 | 60 mg/kg | 30 mg/kg | 25 mg/kg |
| 铅 | 800 mg/kg | 120 mg/kg | 170 mg/kg |
| 铬 | / | 200 mg/kg | 250 mg/kg |
| 铜 | 18000 mg/kg | 100 mg/kg | 250 mg/kg |
| 镍 | 900 mg/kg | 100 mg/kg | 190 mg/kg |
| 锌 | / | 250 mg/kg | 300 mg/kg |
| 六六六 | α-六六六 | 0.3 mg/kg | 0.10 mg/kg |
|  | β-六六六 | 0.92 mg/kg |  |
|  | γ-六六六 | 1.9 mg/kg |  |
| 滴滴涕 | 6.7 mg/kg | 0.10 mg/kg |

4 检测质量保证

4.1 检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

4.2 按照质量管理手册的要求全程进行必须的质量控制措施，质量管理员全程监控。

4.3 检测化验人员均持证上岗。

4.4 检测数据严格实行三级审核。

5 检测结果：详见表3。

表3-1土壤检测结果

| 编号 | 检测点位 检测项目 | pH | 阳离子交换量 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | cmol/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1 | 东厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.691559，东经：112.08852） | 2018.10.22 | 8.38 | 6.6 | 0.158 | 119 | 0.147 | 23.7 | 23.8 | 28.7 | 78.6 | 25.7 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 东厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69184，东经：112.088088） | 2018.10.22 | 8.31 | 6.3 | 0.209 | 121 | 0.137 | 22.4 | 22.4 | 18.8 | 76.5 | 37.2 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 东厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.69183，东经：112.088094） | 2018.10.22 | 8.16 | 5.8 | 0.235 | 127 | 0.151 | 21.2 | 23.1 | 28.3 | 72.3 | 37.5 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 南厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.690953，东经：112.085599） | 2018.10.22 | 7.83 | 6.2 | 0.209 | 134 | 0.331 | 24.1 | 46.1 | 52.1 | 106 | 37.5 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 南厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.690957，东经：112.085649） | 2018.10.22 | 7.84 | 5.9 | 0.286 | 121 | 0.609 | 23.3 | 43.4 | 51.7 | 121 | 48.9 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 南厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.690954，东经：112.085648） | 2018.10.22 | 7.79 | 5.3 | 0.132 | 117 | 0.563 | 23.6 | 44.6 | 52.5 | 107 | 37.1 | 未检出 | 未检出 |

表3-2 土壤检测结果

| 编号 | 检测点位 检测项目 | pH | 阳离子交换量 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | cmol/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 7 | 西厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.694184，东经：112.081835） | 2018.10.22 | 8.04 | 5.7 | 0.133 | 134 | 0.107 | 22.4 | 19.1 | 19.4 | 54.8 | 37.8 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 西厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69418，东经：112.081807） | 2018.10.22 | 7.78 | 5.2 | 0.137 | 112 | 0.103 | 24.5 | 17.9 | 28.5 | 57.2 | 48.2 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 西厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694201，东经：112.081806） | 2018.10.22 | 7.80 | 6.3 | 0.135 | 124 | 0.108 | 23.6 | 18.2 | 28.6 | 61.3 | 59.5 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 北厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.693993，东经：112.085272） | 2018.10.22 | 8.22 | 5.8 | 0.158 | 132 | 0.135 | 24.2 | 18.6 | 36.3 | 72.1 | 48.3 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 北厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.694057，东经：112.085271） | 2018.10.22 | 8.11 | 5.3 | 0.159 | 125 | 0.247 | 23.4 | 20.4 | 35.7 | 72.5 | 48.4 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 北厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694068，东经：112.085269） | 2018.10.22 | 7.95 | 5.1 | 0.161 | 119 | 0.101 | 23.9 | 19.6 | 28.6 | 61.3 | 47.9 | 未检出 | 未检出 |

表3-3 土壤检测结果

| 编号 | 检测点位 检测项目 | pH | 阳离子交换量 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | cmol/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 13 | 厂区内1#检测点位地表下0.2m（北纬：32.693024，东经：112.08658） | 2018.10.22 | 7.00 | 6.5 | 0.138 | 132 | 0.161 | 20.2 | 19.5 | 36.1 | 104 | 48.1 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 厂区内1#检测点位地表下0.5m（北纬：32.693064，东经：112.086572） | 2018.10.22 | 6.76 | 5.3 | 0.158 | 127 | 0.106 | 27.7 | 17.6 | 35.8 | 84.5 | 59.2 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 厂区内1#检测点位地表下0.8m（北纬：32.693059，东经：112.086583） | 2018.10.22 | 6.85 | 5.7 | 0.209 | 122 | 0.183 | 25.4 | 18.1 | 28.7 | 74.3 | 59.5 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 厂区内2#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692587，东经：112.087688） | 2018.10.22 | 7.25 | 6.1 | 0.235 | 117 | 0.147 | 25.4 | 24.2 | 36.5 | 73.8 | 48.7 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 厂区内2#检测点位地表下0.5m（北纬：32.692592，东经：112.087739） | 2018.10.22 | 7.31 | 5.8 | 0.139 | 125 | 0.144 | 18.7 | 23.6 | 35.9 | 76.1 | 47.8 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 厂区内2#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692435，东经：112.087494） | 2018.10.22 | 7.42 | 5.4 | 0.128 | 120 | 0.152 | 15.3 | 22.6 | 36.7 | 63.5 | 59.3 | 未检出 | 未检出 |

表3-4 土壤检测结果

| 编号 | 检测点位 检测项目 | pH | 阳离子交换量 | 镉 | 铬 | 汞 | 砷 | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 六六六 | 滴滴涕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | cmol/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 19 | 厂区内3#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692304，东经：112.087296） | 2018.10.22 | 8.03 | 5.6 | 0.184 | 124 | 0.213 | 12.6 | 29.9 | 35.2 | 80.3 | 58.9 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 厂区内3#检测点位地表下0.5m（北纬：32.6923，东经：112.087292） | 2018.10.22 | 8.39 | 5.8 | 0.211 | 131 | 0.173 | 18.2 | 23.8 | 36.3 | 78.2 | 48.6 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 厂区内3#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692285，东经：112.087281） | 2018.10.22 | 8.49 | 5.2 | 0.135 | 129 | 0.107 | 26.4 | 19.4 | 28.2 | 72.5 | 47.9 | 未检出 | 未检出 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 检测结论

检测结果表明，河南北方星光机电有限责任公司土壤现状检测中：

6.1土壤：东厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.691559，东经：112.08852）、东厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69184，东经：112.088088）、东厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.69183，东经：112.088094），南厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.690953，东经：112.085599）、南厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.690957，东经：112.085649）、南厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.690954，东经：112.085648），西厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.694184，东经：112.081835）、西厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.69418，东经：112.081807）、西厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694201，东经：112.081806），北厂界检测点位地表下0.2m（北纬：32.693993，东经：112.085272）、北厂界检测点位地表下0.5m（北纬：32.694057，东经：112.085271）、北厂界检测点位地表下0.8m（北纬：32.694068，东经：112.085269），12个检测点位中镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕的检测值符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1、表2中 农

用地土壤污染风险筛选值的要求； 厂区内1#检测点位地表下0.2m（北纬：32.693024，东经：112.08658）、厂区内1#检测点位地表下0.5m（北纬：32.693064，东经：112.086572）、厂区内1#检测点位地表下0.8m（北纬：32.693059，东经：112.086583），厂区内2#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692587，东经：112.087688）、厂区内2#检测点位地表下0.5m（北纬：32.692592，东经：112.087739）、厂区内2#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692435，东经：112.087494），厂区内3#检测点位地表下0.2m（北纬：32.692304，东经：112.087296）、厂区内3#检测点位地表下0.5m（北纬：32.6923，东经：112.087292）、厂区内3#检测点位地表下0.8m（北纬：32.692285，东经：112.087281），9个检测点位中镉、汞、砷、铅、铜、镍、六六六、滴滴涕的检测值符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1、表2中建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值的要求。

仅对本次采样样品检测结果的真实性负责。

| 编 制: | 审 核: | 签 发: |
| --- | --- | --- |
| 日 期: | 日 期: | 日 期: |

洛阳嘉清检测技术有限公司