# 监  测  报  告

宛安环检【2018】第11041号

委 托 单 位：     邓州市生活垃圾处理厂

监 测 内 容：             土壤

监 测 类 别：          委 托 监 测

河南省安泰检测科技有限公司  制

二〇一八年十一月二十二日

说  明

1、本报告无河南省安泰检测科技有限公司章、检测专用章及其骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效，无授权签字人签字无效。

3、本报告仅对委托或送检样品负责。由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

4、*项目为未在我公司资质认定项目范围内但本实验室具备检测能力的项目，检测数据仅供委托方参考。

5、未经河南省安泰检测科技有限公司书面批准，本报告不得用于广告、商品宣传、仲裁、诉讼等场合。

6、复制本报告未重新加盖本公司章、检测专用章无效，本报告部分复制无效。

7、本报告一式三份，一份交监督机构，一份交被检测单位，一份由检测单位存档。

检测单位：河南省安泰检测科技有限公司

通讯地址：南阳市光武东路1216号

公司网址：www.nyat.com.cn

联系电话：0377-61160318   0377-61160319

委托单位：邓州市生活垃圾处理厂

地址：邓州市高集镇赵坡村

委托方代表：蔺崇耀 电话：15539902888

监测项目：土壤 监测类别：委托监测 监测日期：2018年11月14日

承检单位：河南省安泰检测科技有限公司 资质证书编号：161600130622

地址：南阳市光武东路1216号

联系人：郑楠方 联系电话：13937711379

报告人： 审核人： 签发人：

报告日期： 审核日期： 签发日期：

一、任务由来

受邓州市生活垃圾处理厂委托，河南省安泰检测科技有限公司于2018年11月14日对该处理厂厂区内及厂界四周的环境土壤进行了采样监测。根据监测结果及现场采样情况，编制了本监测报告。

二、监测内容

监测内容、频次及点位见表2-1。

表2-1 监测内容、频次及点位

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 厂区内及厂区边界东、西、南、北侧各1个点位 | pH、阳离子交换量*、镉、总铬*、总汞、总砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕 | 监测1次 |
|  | 备注：每个采样点位在0~2m深度范围内，每隔0.5m深度采集1个土壤样品，共采集4个样品。 |

三、监测分析方法

监测分析方法见表3-1。

表3-1  监测分析方法

| 监测内容 | 监测因子 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 《土壤 pH的测定》（NY/T 1377-2007） | / |
|  | 阳离子交 换量* | 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》（HJ 889-2017） | 0.8 cmol+/kg |
|  | 总砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 （GB/T 22105.2-2008） | 0.01 mg/kg |
|  | 总汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 （GB/T 22105.1-2008） | 0.002 mg/kg |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17140-1997） | 0.2 mg/kg |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17140-1997） | 0.05 mg/kg |

表3-1  监测分析方法（续）

| 监测内容 | 监测因子 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （GB/T 17139-1997） | 5 mg/kg |
|  | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） | 1 mg/kg |
|  | 锌 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 17138-1997） | 0.5 mg/kg |
|  | 总铬* | 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2009） | 5 mg/kg |
|  | 六六六 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》（GB/T 14550-2003） | 0.49×10-4 mg/kg |
|  | 滴滴涕 | 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》（GB/T 14550-2003） | 0.17×10-3 mg/kg |

备注：“*”标记因子为未在本公司资质认定范围内的项目。

四、质量控制

1、合理布置监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；
    2、样品采集、运输、保存和处理严格执行HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》有关规定进行，并实施全过程质量控制和质量保证；

3、监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员持有检测能力合格证书；

4、监测数据严格实行三级审核制度。

五、监测结果

土壤监测分析结果见表5-1。

表5-1   土壤监测结果               （单位：mg/kg；pH、阳离子交换量除外）

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 采样 位置 | 经纬度 | 采样 深度 | pH | 阳离子交换量*cmol+/kg | 六六六 | 滴滴涕 | 镉 | 总铬* | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 汞 | 砷 |
| 2018年 11月14日 | 厂区内1# | E：112°1.0269´ N：32°40.4948´ | 0.5 m | 6.4 | 18.2 | 未检出 | 未检出 | 9.5 | 226 | 117 | 112 | 74.2 | 24.6 | 0.34 | 15.4 |
|  |  |  | 1.0 m | 6.2 | 17.3 | 未检出 | 未检出 | 7.6 | 197 | 129 | 96.5 | 66.4 | 31.5 | 0.28 | 13.8 |
|  |  |  | 1.5 m | 6.1 | 16.3 | 未检出 | 未检出 | 8.2 | 164 | 105 | 87.3 | 75.6 | 17.6 | 0.31 | 11.6 |
|  |  |  | 2.0 m | 6.0 | 16.7 | 未检出 | 未检出 | 7.1 | 151 | 92.6 | 89.1 | 59.3 | 15.9 | 0.24 | 9.5 |
|  | 厂区西侧2# | E：112°0.9809´ N：32°40.4888´ | 0.5 m | 6.5 | 30.0 | 未检出 | 未检出 | 13 | 183 | 154 | 100 | 92.5 | 27.6 | 0.28 | 19.4 |
|  |  |  | 1.0 m | 6.3 | 33.3 | 未检出 | 未检出 | 14 | 195 | 149 | 109 | 87.3 | 23.8 | 0.21 | 21.6 |
|  |  |  | 1.5 m | 6.2 | 31.6 | 未检出 | 未检出 | 10 | 171 | 127 | 89.3 | 76.8 | 20.9 | 0.23 | 16.2 |
|  |  |  | 2.0 m | 6.3 | 29.6 | 未检出 | 未检出 | 8.9 | 164 | 113 | 78.2 | 64.7 | 21.4 | 0.18 | 14.5 |
|  | 厂区东侧3# | E：112°1.2012´ N：32°40.5189´ | 0.5 m | 6.1 | 12.9 | 未检出 | 未检出 | 11 | 154 | 102 | 90.3 | 125 | 17.6 | 0.32 | 17.2 |
|  |  |  | 1.0 m | 5.7 | 18.9 | 未检出 | 未检出 | 9.4 | 125 | 97.6 | 92.5 | 91.4 | 14.8 | 0.25 | 14.9 |
|  |  |  | 1.5 m | 6.1 | 14.4 | 未检出 | 未检出 | 7.6 | 110 | 85.4 | 89.1 | 77.0 | 16.1 | 0.28 | 13.0 |
|  |  |  | 2.0 m | 5.8 | 13.5 | 未检出 | 未检出 | 8.1 | 98.3 | 90.7 | 74.3 | 81.3 | 12.9 | 0.20 | 11.8 |

备注：“*”标记因子为未在本公司资质认定范围内的项目。

表5-1（续）   土壤监测结果              （单位：mg/kg；pH、阳离子交换量除外）

| 监测 日期 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 采样 位置 | 经纬度 | 采样 深度 | pH | 阳离子交换量*cmol+/kg | 六六六 | 滴滴涕 | 镉 | 总铬* | 铅 | 铜 | 锌 | 镍 | 汞 | 砷 |
| 2018年 11月14日 | 厂区北侧4# | E：112°1.1815´ N：32°40.6817´ | 0.5 m | 6.0 | 19.0 | 未检出 | 未检出 | 16 | 164 | 126 | 89.5 | 74.6 | 24.6 | 0.41 | 13.5 |
|  |  |  | 1.0 m | 6.2 | 17.0 | 未检出 | 未检出 | 12 | 141 | 138 | 96.3 | 66.5 | 22.5 | 0.30 | 14.4 |
|  |  |  | 1.5 m | 6.1 | 17.8 | 未检出 | 未检出 | 14 | 152 | 115 | 82.1 | 73.9 | 21.8 | 0.29 | 11.6 |
|  |  |  | 2.0 m | 6.0 | 16.2 | 未检出 | 未检出 | 9.2 | 127 | 104 | 68.4 | 61.4 | 19.3 | 0.23 | 12.0 |
|  | 厂区南侧5# | E：112°1.1005´ N：32°40.4153´ | 0.5 m | 6.2 | 11.4 | 未检出 | 未检出 | 23 | 225 | 227 | 142 | 107 | 37.6 | 0.36 | 24.7 |
|  |  |  | 1.0 m | 6.3 | 13.4 | 未检出 | 未检出 | 17 | 237 | 168 | 117 | 129 | 31.5 | 0.35 | 18.9 |
|  |  |  | 1.5 m | 6.1 | 12.5 | 未检出 | 未检出 | 16 | 204 | 193 | 95.4 | 90.6 | 27.6 | 0.26 | 17.6 |
|  |  |  | 2.0 m | 6.1 | 10.6 | 未检出 | 未检出 | 14 | 180 | 149 | 91.3 | 87.8 | 24.9 | 0.29 | 15.1 |

备注：“*”标记因子为未在本公司资质认定范围内的项目。

六、现场监测点布置图及采样照片

1、现场监测点布置图

2、现场采样照片