2016年度12月份邓州市集中式生活

饮用水水源水质状况报告

一、监测情况

2016年12月，邓州市监测1个地下水在用集中式生活饮用水水源。

（一）监测点位

地下水水源：在市自来水公司沉砂池采样。

（二）监测项目与监测方法

地下水水源：监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中24项（见环函〔2005〕47号）。监测采样及样品分析均严格按照《水质监测质量保证手册》、《环境监测质量保证手册》、《环境监测技术规范》的要求进行，实施全程序质量控制。实验室分析过程中采取明码平行样、密码平行样、加标回收等质控措施,其中：密码标样2个，加标回收1个，密码平行样1个。

监测仪器符合国家有关标准或技术要求。监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。监测数据严格实行三级审核。监测项目和监测方法（详见附表一）。

二、评价标准及方法

地下水资源：根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993），采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

（一）总体情况

2016年度12月份邓州市在用集中式饮用水水源1个，所监测指标全部达标（详见附表二）。

(二) 地下水资源

监测的1个在用集中式饮用水水源中，所监测24项指标全部达标。

附表1 监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | GB/T6920-1986 | 玻璃电极法 |
| 2 | 总硬度 | GB/T7477-1987 | EDTA滴定法 |
| 3 | 硫酸盐 | GB/T11899-1989 | 重量法 |
| 4 | 氯化物 | GB/T11896-1989 | 硝酸银滴定法 |
| 5 | 铁 | GB/T11911-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 |
| 6 | 锰 | GB/T11911-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 |
| 7 | 铜 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 |
| 8 | 氨氮 | HJ535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 |
| 9 | 硝酸盐氮 | GB/T7480-1987 | 酚二磺酸分光光度法 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | GB/T7494-1987 | 亚甲基蓝分光光度法 |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | GB/T7493-1987 | 分光光度法 |
| 12 | 氟化物 | HJ488-2009 | 氟试剂分光光度法 |
| 13 | 氰化物 | HJ484-2009 | 容量法和分光光度法 |
| 14 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | 多管发酵法和滤膜法 |
| 15 | 锌 | GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光度法 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | GB/T11892-1989 |  |
| 17 | 总砷 | GB/T7485-1987 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光度法 |
| 18 | 总汞 | HJ597-2011 | 冷原子吸收分光光度法 |
| 19 | 硒 | HJ694-2014 | 原子荧光法 |
| 20 | 六价铬 | GB/T7467-1987 | 二苯碳酰二肼光度法 |
| 21 | 挥发酚 | HJ503-2009 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 |
| 22 | 溶解性总固体 | 《水和废水监测分析方法》第四版 | 重量法 |
| 23 | 总铅 | GB7475-1987 | 原子吸收分光光度法 |
| 24 | 总镉 | GB7475-1987 | 原子吸收分光光度法 |

| 2016年12月邓州市城市集中式饮用水水源水质状况 |
| --- |
| 序号 | 月份 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 12 | 河南 | 邓州 | 市自来水沉砂池 | 地下水 | 达标 | 无 |