2017年1月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/1/4 | 9 | / | 7.98 | 200 | 6.8 | 4.56 | 3.9 | 0.187 | 未检出 | 0.0042 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/1/4 | 9.2 | / | 7.72 | 1100 | 6.1 | 6.64 | 4.4 | 2.37 | 未检出 | 0.0038 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

续表

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/1/4 | 16.6 | 0.89 | 0.11 | 未检出 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/1/4 | 20.4 | 4.94 | 0.08 | 未检出 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |

2017年2月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/2/4 | 10.0 | / | 8.15 | 600 | 8.5 | 4.1 | 4.4 | 0.637 | 未检出 | 0.005 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/2/4 | 9.0 | / | 8.2 | 2600 | 6.8 | 4.7 | 4.8 | 0.412 | 未检出 | 0.0039 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

续表

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/2/4 | 12.4 | 3.14 | 0.39 | 未检出 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/2/4 | 11.4 | 2.1 | 0.1 | 未检出 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |

2017年3月邓州市地表水监测结果统计表

| 断面 名称 | 采样时间 | 水温 （℃） | 流量 （m³/S） | pH | 粪大肠 菌群 （个/L） | 溶解氧 （mg/L） | 高锰酸盐指数 （mg/L） | 生化需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 石油类 （mg/L） | 挥发酚 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 铅 （mg/L） | 锌 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/3/1 | 12 | 0.09 | 7.8 | 940 | 8.8 | 3.6 | 2.4 | 0.121 | 未检出 | 0.0012 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/3/1 | 12.2 | / | 7.86 | 7900 | 7 | 6.6 | 4.1 | 0.362 | 未检出 | 0.001 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 石油类检出限为0.01 mg/L、汞的检出限为0.0001mg/L、铅的检出限为0.01 mg/L、锌的检出限为1.0mg/L。 |

| 断面 名称 | 采样时间 | 化学需氧量 （mg/L） | 总氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 阴离子表面活性剂 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 六价铬 （mg/L） | 氰化物 （mg/L） | 砷 （mg/L） | 硒 （mg/L） | 硫化物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐王桥 | 2017/3/1 | 12.2 | 3.12 | 0.06 | 未检出 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 内乡 大桥 | 2017/3/1 | 21.1 | 2.98 | 0.25 | 未检出 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 | 铜的检出限为0.001 mg/L、阴离子表面活性剂检出限为0.05 mg/L、镉检出限为0.001 mg/L、六价铬检出限为0.004 mg/L、氰化物检出限为0.004 mg/L、砷检出限为0.0003 mg/L、硒检出限为0.0004mg/L、硫化物检出限为0.005 mg/L。 |

续表